CONFORT DE POSE :

SALMSON PROPOSE AXESS,

CIRCULATEUR DOMESTIQUE

POLYVALENT POUR LE CHAUFFAGE

Paris, 01 septembre 2006

SALMSON intègre dans son offre le circulateur AXESS classé B à l’occasion de la « saison eau chaude domestique 2006 ».

Ce circulateur est unique sur le marché, à la fois par sa polyvalence et son faible niveau de consommation énergétique. Il est adapté à toutes les installations de chauffage domestique, dans l’habitat neuf comme dans la rénovation.

AXESS offre aux installateurs et aux clients des avantages uniques :

POUR LES INSTALLATEURS :

- Auto adaptation automatique aux besoins de l’installation,

- Préréglage en usine pour 80 % des applications domestiques,

- Facilité de montage,

- Connexions électriques rapides par clips,

- Réglage facilité par 3 plages préprogrammées (sélection sur 3 crans).

UNE MAINTENANCE REDUITE POUR LES INSTALLATEURS GRACE :

- A la sécurité anti-blocage,

- A la fonction anti-gommage,

- A un filtre anti-particules,

- A un arbre percé,

- A une détection automatique de freinage et à un enclenchement sur le couple maximal.

POUR LES CLIENTS :

- Economie et écologie grâce à l’ajustement automatique du circulateur aux besoins du chauffage de la maison, évitant une consommation d’électricité inutile,

- Confort d’utilisation par suppression du sifflement dans les robinets thermostatiques,

- Limitation des bruits de circulation d’eau dans les installations,

- Tranquillité d’utilisation grâce à une maintenance limitée ; pas de mauvaises surprises lors des remises en chauffe,

- Proximité des points de ventes : AXESS est fabriqué en France à l’usine de Laval et distribué dans plus de 800 points de vente.

Doté de deux entraxes 130 ou 180, AXESS est idéalement dimensionné pour les planchers chauffants et les installations avec ou sans robinets thermostatiques, jusqu’à 60 kW de puissance installée :

- AXESS 130 : jusqu’à 350 m² de plancher chauffant ou 25 radiateurs (débits jusqu’à 4m³/h).

- AXESS 180 : jusqu’à 250 m² de plancher chauffant ou 15 radiateurs (débit jusqu’à 3m³/h).

AXESS inaugure le nouveau marquage « label énergie » qui figure depuis début septembre sur tous les emballages des circulateurs de SALMSON.

AXESS offre des performances énergétiques optimum qui contribuent à réduire la consommation d’énergie des foyers. Ce marquage permet également à l’acheteur de différencier les circulateurs SALMSON de ceux de la concurrence.

AXESS est la solution idéale et universelle qu’attendent les distributeurs et les clients pour la circulation de l’eau chaude dans tous les circuits de chauffage.

A propos du département « Bâtiment » de SALMSON

Le Bâtiment constitue le marché historique de SALMSON. L’entreprise met ses solutions innovantes, la qualité indiscutée de ses produits et le dynamisme de ses équipes au service de ses clients du secteur de l’habitat.

SALMSON propose des produits et des solutions domestiques et collectives pour :

- le génie climatique et le chauffage : circulateurs, pompes…

- la distribution, l’adduction/surpression : pompes de surfaces et immergées, pompes multicellulaires horizontales et verticales…

- le relevage : pompes et modules pour les eaux claires et chargées…

- l’assainissement collectif : eaux de drainage, de cuisine, eaux usées…

Contacts Presse :

SALMSON					Agence DM&A

Corinne Arpin					Danièle Meunier

Tel : 01 30 09 81 81				Tel : 01 34 58 00 34

Mail : corinne.arpin@wanadoo.rf		Mail : agencedma@wanadoo.fr